CALCULS SCIENTIFIQUES

La vitesse de votre prototype ACAR est de 1m/s, ce qui vous permet de déterminer quelle est l’autonomie de votre prototype. Le résultat de votre calcul devra être donné en heure. Voici les différentes étapes dont vous pouvez vous inspirer pour trouver ce résultat.
1. Calcul de l’accélération pour atteindre la vitesse max en 1 seconde
2. Force exercée sur le prototype lors de l’accélération (le prototype pèse environ 1kg +/- 2%)
3. Force tangentielle sur une roue
4. Couple qui s’exerce sur la roue
5. Vitesse de rotation de la roue
6. Puissance totale du motopropulseur
7. Intensité fournie par la source d’énergie
8. Autonomie de la batterie
9. [Bonus] si le moteur tourne à 1500 T/mn quel est le rapport du réducteur

1. Calcul de l’accélération :

Vfinal = 1m/s
Vinit = 0m/s
Tfinal = 1s
Tinit = 0s
a = ΔV/ΔT = (Vfinal – Vinit)/(Tfinal – Tinit) = (1 – 0)/(1 – 0) = 1m/s²
OU
ΔV = 1m/s ΔT = 1s a = ΔV/ΔT = 1 /1= 1m/s

2. Calcul de la force exercée sur le prototype lors de l’accélération :

a = 1m/s² m = 1 kg ± 0.02
OU
m = 1 kg ± 2% F = a*m = 1*1 = 1N ± 0.02
OU
F = a*m = 1*1 = 1N ± 2%

3. Calcul de la force tangentielle sur une roue

F/(nb roue) soit

F=1/4 = 0,25N

4. Calcul du couple qui s’exerce sur la roue

C = F.r
C est le couple,
r le rayon de la roue, et F la force exercée en newton
Ainsi après application numérique :
Avec rayon r de la roue = 32.5 mm ( 0.0325m)
Et avec la force F equivalent au résultat du calcul précédent
soit : C = 0.25 * 0.0325 = 0.008125 N.m

5 . Calcul de la vitesse de la rotation de la roue

v = 1 m/s
     r = 0.0325 m (3.25 cm)
     v = r * w w
        = v/r
        = 1/0.0325 = 30.8 rad/s.

6. Puissance totale du motopropulseur

P = C * ω
Où ω est la vitesse de rotation du moteur. P, C et ω sont ici exprimées en Watt, en Newton.mètre et en radian par seconde.
Vitesses rotation roue : 30.8 rad/s.
Soit P = 0.008125* 30.8 = 0.25025 W

7) Intensité fournie par la source d’énergie

Intensité fournie par la source d’énergie
P = U * I  I= P/U
P est la puissance en W
U le voltage en V
I l’intensité en A
Soit : I = 0.25025 / 12 = 0.02085416666 A ~ 20.9 mA

8. Autonomie de la batterie

Autonomie batterie = Ampère fourni / ampère consommé